## Slide 1
FİLTRE KAVRAMI

## Slide 2
Görüntü üzerinde noktasal işlemlerin yetenekleri ve etkileri sınırlı kalabilmektedir. • Filtreler : pikselin değeri + komşu piksellerin değeri
Aslında genellikle her piksel pozisyonunda lokal komşulukların bir fonksiyonu hesaplamaya dayanır. ‘’Lokal operatör’’, ‘’komşuluk operatörü’’ veya ‘’pencere operatörü’’ gibi isimler ile de adlandırılırlar. Gürültü azaltma, yumuşatma, yeniden boyutlandırma, kontrast iyileştirme, görüntülerden öznitelik çıkartma, kenar bulma vb. işlemlerde kullanılırlar. Uzaysal (uzamsal) ve frekans alan olmak üzere 2 temel filtreleme yöntemi mevcuttur.

## Slide 3
Düşük Geçiren / Yüksek Geçiren Filtreler (Low Pass / High Pass Filters) Low pass filter, düşük frekanslara izin veren ve daha yüksek frekansları engelleyen bir filtredir. Bu noktada bir görüntü için frekans kavramını irdelemek gerekmektedir. Frekans bir görüntüdeki piksel parlaklık değerlerinin değişim hızını ifade eder. Bu yüzden keskin kenarların (sharped edges), yüksek frekanslı içerik olacağını söyleyebiliriz. Çünkü piksel değerleri o bölgede hızla değişir. Bu mantığa göre de, düz (değişim içermeyen) alanlar düşük frekanslı içerik olur. Low pass filter kenarları yumuşatır. Böylece görüntüdeki gürültü azaltılır veya daha az pikselli bir görüntü oluşturulabilir.

## Slide 4
Yüksek geçiş filtresi yüksek frekanslı içeriğin geçmesini ve düşük frekanslı içeriğin bloklanması sağlar. Bir önceki slaytta bahsedildiği üzere, görüntüdeki kenarlar yüksek frekanslı içeriklerdir. Örneğin bir görüntüdeki kenarların tespitinde, bu kenarlar bölgelerini korumak ve diğer her şeyi atmak gerekir

## Slide 5
Uzaysal Filtreler Bir komşuluk bölgesinden ve bir ön tanımlı işlemden oluşan fitrelerdir. Bu filtreler doğrudan bir görüntünün pikselleri üzerinde işlem yaparlar. 𝑥, 𝑦 = 𝑇[𝑓(𝑥, 𝑦)] Burada 𝑓(𝑥, 𝑦) giriş görüntüsünü, g 𝑥, 𝑦 ise çıkış yani filtrelenmiş çıkış görüntüsünü göstermektedir. 𝑇 ise 𝑓 giriş görüntüsünde belirli bir (𝑥, 𝑦) komşuluk ilişkisi bölgesinde işlem yapan bir operatördür

## Slide 6
Uzaysal Filtreler 𝑇 ile belirtilen operatörler/işlemler görüntüyü noktasal, lokal veya global olarak ele alıp işleme tabi tutabilirler. Burada; Noktasal işlemler: sadece bir pikselde yapılan işlemdir. Pikselin yeni seviyesi hesaplanırken yine kendi değerinden faydalanılır. Bölgesel işlemler: merkez pikselin değeri komşu piksellerin değeri ile hesaplanır. Filtreleme işlemlerinde sıkça kullanılır. Global işlemler: Genelde alan (domain) dönüşümü (uzaysal frekans alanına veya tersi) yapılarak görüntü üzerinde işlemler yapılır.

## Slide 7
Lineer Filtre Sınıfları Yumuşatma (Smoothing) Filtreleri : Genelde pozitif katsayılar ile inşa edilirler. Örneğin, box, gaussian, Ağırlıklandırılmış ortalama filtreleri
Fark Filtreleri : Pozitif ve negatif ağırlıklar bulunur. Örneğin, Laplacian filtreler

## Slide 8
Konvolüsyon-Evrişim (Convolution) Bir çekirdek (kernel) şablonun (matrisin) görüntü üzerindeki piksellerle 'kaydırma ve çarpma' işlemidir. Bu işlemde çekirdek şablon görüntü üzerinde kaydırılır ve değeri görüntü üzerindeki uygun piksellerle çarpılır. Belli özel uygulamalar için çeşitli standart şablonlar vardır. Burada kernelin büyüklüğü ve şekli, uygulanan işlemin özelliklerini ve neticelerini belirler

## Slide 9
Ortalama Filtre (Average/Mean Filter) Bir pencere (alan) içinde yer alan piksel değerlerinin ortalamasını ifade eder. Bu filtre aynı zamanda bir lineer Low Pass Filter’dir. Low pass ortalama filtre oluşturmanın en bilinen metodu, pikselin (kernelin merkezindeki piksel) bulunduğu bölgedeki değerlerin ortalamasını hesaplamaktır. Kernel’in boyutunu, görüntünün ne kadar yumuşak olmasını istediğimize bağlı olarak değişir ve görüntü ona bağlı olarak bu durumdan etkilenir. Daha büyük bir boyut seçilirse, daha geniş bir alan üzerinde ortalama hesaplanacak ve bu durum yumuşatma etkisini arttıracaktır.

## Slide 10
Gauss (Gaussian) Filtre Gauss yumuşatma operatörü, görüntüleri 'bulanıklaştırmak', ayrıntı ve gürültüyü ortadan kaldırmak için kullanılan 2 boyutlu konvolüsyon operatörüdür. Bu anlamda, lineer ortalama (Mean) filtreye benzer.
Ağırlıklandırılmış Medyan Filtre Filtre bölgesi içindeki piksellerin çoğunluğu tarafından belirlenen medyan filtre türüdür. Filtrelene bölgedeki düşük veya yüksek değerli pikseller sonucu etkileyemez. Medyan filtre filtreleme pozisyonlarına ağırlıklandırma yapar. Genişletilmiş piksel vektörü oluşturmak için ağırlık matrisindeki değer kadar filtre bölgesindeki ilgili piksel yeni piksel vektörüne eklenir. Genişletilmiş piksel vektörü sıralanır ve medyan değeri elde edilir.